## Slide 1
KLIMA- UND UMWELTBEIRAT
Klimaschutz in unseren kommunalen Betrieben
Abwasserwerk · Wasserwerk · Energie- und Wärmeversorgung · WKW GmbH
TOP 4 | 26. August 2026

## Slide 2
Unsere vier Handlungsfelder
1 Abwasserwerk
Klärgas, Photovoltaik, IE5-Antriebe und intelligente Steuerung.
2 Wasserwerk
Hocheffiziente Pumpen- und Antriebstechnik mit IE5-Motoren.
3 Energie & Wärme
Kommunale Energie- und Wärmeprojekte entwickeln und betreiben.
4 WKW GmbH
ISO 50001, IE5-Technik, Dach-PV und Freiflächen-PV.
Klimaschutz als fester Bestandteil unserer Betriebsstrategie.
Klima- und Umweltbeirat · 26.08.2026
2

## Slide 3
Abwasserwerk: vom Energieverbraucher zur Energieautarkie
Kläranlagen zählen zu den größten kommunalen Energieverbrauchern.
2025 bilanziell energieautark
Eigene Stromerzeugung aus Klärgas und Photovoltaik übersteigt den Jahresstromverbrauch des Klärwerks.
Erzeugung + Effizienz + intelligente Steuerung
Klima- und Umweltbeirat · 26.08.2026
3

## Slide 4
Abwasserwerk: Energiebilanz 2025
100.010 kWh
PV Schlammlager
91.299 kWh
PV Sozialgebäude & Gerätehalle
912.790 kWh
BHKW
1.104.099 kWh
Gesamterzeugung
Stromverbrauch Klärwerk
ca. 1.000.000 kWh
Eigenerzeugung / Verbrauch
≈ 110 %
Jahresenergiebilanz – keine vollständige Autarkie zu jeder einzelnen Stunde.
Klima- und Umweltbeirat · 26.08.2026
4

## Slide 5
Abwasserwerk: Klärgas-BHKW
124 kW
elektrische Leistung
178 kW
thermische Leistung
912.790 kWh
Stromerzeugung 2025
aus eigenem Klärgas
Klima- und Umweltbeirat · 26.08.2026
5

## Slide 6
Abwasserwerk: neues Betriebsgebäude
100 % energieautark
klimaneutral betrieben
Wärmeversorgung aus dem klärgasbetriebenen BHKW – eingebunden in das Gesamtenergiekonzept des Abwasserwerks.
Klima- und Umweltbeirat · 26.08.2026
6

## Slide 7
Abwasserwerk: Photovoltaik
144,76 kWp
Schlammlagerplatz
616 Module · seit 2013
102,08 kWp
Fahrzeughalle
232 Module · seit 2025
74,36 kWp
Betriebsgebäude
169 Module · seit 2025
321,20 kWp
installierte PV-Leistung im Abwasserwerk
Vorhandene Betriebsflächen werden konsequent zur regenerativen Stromerzeugung genutzt.
Klima- und Umweltbeirat · 26.08.2026
7

## Slide 8
Abwasserwerk: Energiebedarf konsequent reduzieren
IE5-Antriebstechnik
Pumpen und Antriebe werden bei Erneuerungen sukzessive auf hocheffiziente IE5-Technik umgestellt.
28 Pumpwerke & Becken
Auch die dezentrale Infrastruktur des Abwasserwerks wird Schritt für Schritt energetisch optimiert.
Intelligente Steuerung
Leistung und Laufzeiten orientieren sich am tatsächlichen Prozessbedarf.
Energie vermeiden · effizient einsetzen · selbst erzeugen
Klima- und Umweltbeirat · 26.08.2026
8

## Slide 9
Wasserwerk: hocheffiziente Pumpen- und Antriebstechnik
IE5-Motoren
Bei Neu- und Ersatzbeschaffungen kommen hocheffiziente Motoren der Effizienzklasse IE5 zum Einsatz.
Effizienz im Dauerbetrieb
Gerade bei Pumpen mit langen Laufzeiten senkt ein hoher Motorwirkungsgrad den Stromverbrauch dauerhaft.
Weniger Energieeinsatz bei gleicher Versorgungsleistung.
Klima- und Umweltbeirat · 26.08.2026
9

## Slide 10
Alle Betriebszweige: effiziente Beleuchtung
100 % LED
bereits seit Jahren in allen Betriebszweigen
LED-Beleuchtung
Deutlich geringerer Stromverbrauch gegenüber konventioneller Beleuchtung.
Bewegungs- und Präsenzmelder
Licht nur dort und dann, wo es tatsächlich benötigt wird.
Klima- und Umweltbeirat · 26.08.2026
10

## Slide 11
Energie- und Wärmeversorgung: neuer Betriebszweig
Kommunale Energieprojekte selbst umsetzen und dauerhaft betreiben
WASSER
ABWASSER
ENERGIE- UND WÄRME
Klima- und Umweltbeirat · 26.08.2026
11

## Slide 12
Energie- und Wärmeversorgung: mögliche Projekte
Projektansätze / derzeit in Prüfung
Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich
Neubau bzw. Sanierung als Ansatzpunkt für eine zukunftsfähige Wärmeversorgung.
NBG „Urmitz-Mitte"
Mögliche Quartierslösung im Neubaugebiet – beispielsweise über kalte Nahwärme.
Kalte Nahwärme als mögliches Instrument für lokale Wärmeversorgung.
Klima- und Umweltbeirat · 26.08.2026
12

## Slide 13
WKW GmbH: Energieeffizienz in der Wassergewinnung
ISO 50001
Energiemanagement
Motoren mit IE5
neue Pumpen
39,52 kWp
bestehende Dach-PV
152 Module · seit 2015
Klima- und Umweltbeirat · 26.08.2026
13

## Slide 14
Wasserwerk Koblenz/Weißenthurm GmbH: Ausbau der eigenen Stromerzeugung
Projektübersicht Freiflächen-Photovoltaik
Ausgangssituation
Die Wassergewinnung hat einen hohen und weitgehend kontinuierlichen Strombedarf.
Ziel
Einen deutlich größeren Anteil des Strombedarfs künftig direkt vor Ort aus erneuerbarer Energie erzeugen.
Projekt
Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage im Bereich der Wassergewinnung in Kaltenengers.
Vom Energieverbraucher zum Eigenversorger
Klima- und Umweltbeirat · 26.08.2026
14

## Slide 15
WKW GmbH: zwei Varianten wurden untersucht
Variante 1 · Brunnen 9
3,962 MWp 4,248 Mio. kWh/Jahr 3,76 Mio. € Investition 40,5 % Eigenverbrauchsanteil
Variante 2 · Brunnen 7
2,437 MWp 2,612 Mio. kWh/Jahr 2,32 Mio. € Investition 58,4 % Eigenverbrauchsanteil
Variante 2 wurde als Vorzugsvariante ausgewählt.
Klima- und Umweltbeirat · 26.08.2026
15

## Slide 16
WKW GmbH: Variante 2 wird gebaut
Standort Brunnen VII · Wasserschutzgebiet Koblenz-Urmitz
2,44 MWp
PV-Leistung
5.540
Module
2,61 Mio.
Erzeugung pro Jahr
42 %
Deckungsrate
Fläche ca. 26.400 m² rund 90 % im Eigenbesitz
Klima- und Umweltbeirat · 26.08.2026
16

## Slide 17
WKW GmbH: Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit
≈ 1.227 t
CO₂-Vermeidung / Jahr
1,526 Mio. kWh
Eigenverbrauch / Jahr
≈ 2,32 Mio. €
Investitionskosten
5,9 Jahre
rechn. Amortisation
Variante 2 verbindet hohen Eigenverbrauch mit geringeren Investitionskosten und einer weitgehend eigenen Grundstücksfläche.
Die Planung berücksichtigt zugleich die Anforderungen des Trinkwasser- und Grundwasserschutzes in der Wasserschutzzone II.
Klima- und Umweltbeirat · 26.08.2026
17

## Slide 18
Fazit
Klimaschutz wird bei uns praktisch umgesetzt.
Abwasserwerk
Wasserwerk
Energie & Wärme
WKW GmbH
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Klima- und Umweltbeirat · 26.08.2026
18